## Slide 1
Choregraphe 入門編
ＮＡＯ プログラミング

## Slide 2
はじめに
NAOのハードウェア仕様
Choregraphe動作環境
接続環境
セッティング
ウインドウ
本書のみかた
NAOを動かしてみよう
しゃべらせてみよう
動かしてみよう
もくじ
フリ付きでしゃべらせてみよう
顔に反応するボックス
NAOと対話する
タッチセンサを使おう
独自ボックスの作成
条件分岐させてみよう
Boxの死活処理を知ろう
Ex 高度な対話を実現しよう
Ex Pythonプログラミングをしてみよう

## Slide 3: はじめに

## Slide 4
自由度（DOF）：25
高さ：57.3cm
奥行き：31.1cm
横幅：27.5cm
重さ：5.2kg
センサー：カメラ2台、マイク4台、超音波、赤外線エミッター及びレシーバー2台、慣性ユニット1台、接触センサー12個、圧力センサー8個（足裏）、各関節に磁気式エンコーダ
その他：音声合成装置、LEDライト、ハイファイスピーカー2台
CPU：ATOM Z530
RAM：1GB
OS：Gentoo LinuxベースのNAOqi OS
セカンドCPU（胴体部分に位置）：PIC
バッテリー：27.6W（使用状況により、約1時間前後稼動。ホットプラグによるスワップ充電、充電器を繋ぎながらの使用も可能）
NAOのハードウェア仕様

## Slide 5
ハードウェア
1.5GHz CPU
512MB RAM
OpenGL 対応グラフィックカード
OS
Linux Ubuntu 12.04 LTS(Precise)以降
windows Windows 7 and 8
Mac OS X 10.7.1 Lion
10.8.3 Mountain Lion
Choregraphe動作環境

## Slide 6
LANケーブル、またはWifiでロボットとPCを接続する
ロボットとPCを無線接続するには、Wifiルータを使用します。
同じアクセスポイントを共有することにより通信できます。
使用できるルータは家庭用業務用問わず、
さらにポケットWifiやスマートフォンのテザリングなどでも接続できます。
（アクセスポイントの機能を果たせればインターネット接続がなくても接続できます。）
接続環境

## Slide 7: 各部の名称
デフォルトのウィンドウではいささか足りないため、画面上部の「表示」メニューより、
「ログビューア」と「ダイアログ」を追加してみましょう。
ツールバー
プロジェクトの内容
ボックスライブラリー
フローダイアグラム
ポーズライブラリー
ロボットビュー
ログビューア
ダイアログ
ビデオモニター
ロボットアプリケーション
ウィンドウ
②
①
③
⑤
④
⑥
⑦
⑧

## Slide 8: 各ウィンドウの機能
ウィンドウ
1.ツールバー | コレグラフの基本ツール一覧 | 6.ロボットビュー | ロボットの動きをバーチャルで出力
2.プロジェクトの内容 | 現在開いているアプリの内容 | 7.ログビューア | NAOのシステムログを出力
3.ボックスライブラリ | NAOに使えるPython ボックス集 | 8..ダイアログ | NAOとユーザの会話ログを出力及び文字列を入力
4.フローダイアグラム | Python ボックスなどを配置するスペース | 9.ビデオモニター | NAOのカメラで写している映像を出力
5.ポーズライブラリ | 保存されたNAOのポーズ一覧 | 10.ロボット アプリケーション | NAOにインストールされたアプリ一覧、管理

## Slide 9: ボタンの機能説明
ツールバー
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.新規プロジェクトを作成 | 新規アプリファイルの作成 | 9.停止 | 実行中のアプリを停止
2.プロジェクトを開く | 既存アプリファイルを開く | 10.デバック/エラー出力 | アプリとNAOのエラーを出力
3.プロジェクトを保存 | 現在のアプリファイルを保存 | 11.ボリューム | 接続しているNAOの音量調節
4.元に戻す | 一つ前の状態に戻す | 12.アニメーション モード | NAOの関節制御を解除。主にモーション作成時に使用
5.やり直し | 一つ後の状態に戻す | 13.オートノマスライフ ON/OFF | 人間らしい素振りをさせる機能
6.接続 | 接続するNAOの選択 | 14.Rest | 全アプリを停止させて正座
7.切断 | 現在の接続状態を切断 | 15.WakeUp | 正座から直立
8.ロボットに アップロードして再生 | 開いているアプリをNAOに送信して実行 | 16.バッテリー残量 | 現在接続しているNAOのバッテリー残量

## Slide 10: ChoregrapheとNAOを接続する
NAOの電源を入れる
しっかりと立ち上がるまで待つ
PCからChoregrapheを起動する
上部のツールバーから扇形で緑色のwifiマークをクリックする
一覧から目的のロボットを選択し接続する
セッティング

## Slide 11: 各種ファイルの役割
保存ファイルについて
behavior.xar | Pythonボックス内のコードやボックスの座標数値が記載されているファイル
icon.png | アプリのアイコン画像ファイル プロパティから変更
manifest.xml | プロパティ情報などが記載されているファイル
***.pml | これらのファイルの階層管理を行っているファイル

## Slide 12: プロジェクトの保存
ツールバーにある[プロジェクトを保存]ボタンを押して、プロジェクトに名前を付けて、作成場 所を決めたら保存しましょう。
正常に保存されるとプロパティボタン上のプロジェクト名が変わります。
アプリの保存方法

## Slide 13: プロジェクトファイルを開く
コレグラフを開き、[プロジェクトを開く]ボタンを押して、任意の***.pmlファイルを選択して、プロジェクトを開きます。
正常に開かれるとプロジェクトの内容が表示されます。
アプリの編集方法

## Slide 14: アプリのタイトルやID、バージョン、言語
コレグラフ左上の[プロパティ]ボタンを押して、プロパティを開きます。
こちらの画面でアプリのタイトルやID、バージョン、言語を設定します。
変更したら必ず右下の[OK]ボタンを押すこと。
[OK]ボタンを押さないと変更が反映されません。
プロパティの変更

## Slide 15: 音声認識でアプリを起動
アプリを起動する方法の一つに音声認識による起動方法があります。
予め設定した言葉をNAOに呼びかける事で、紐付いたbehaviorを起動することができます。
この言葉を「トリガーセンテンス」と呼びます。
プロパティ左側のパッケージコンテンツから設定したいbehaviorファルダを選択します。
画面中央に表示されたトリガーセンテンス出力欄をクリックしましょう。
右側にトリガーセンテンス入力欄が表示されました。
こちらに起動する際にNAOに呼びかける言葉を設定しましょう。
アプリをインストールして、オートノマスライフがONになっている状態で呼びかければ、紐付いたアプリが起動します。
トリガーセンテンス

## Slide 16: ロボアプリケーションタブからのインストール
コレグラフとNAOを接続して、インストールしたいアプリをコレグラフで開きます。
コレグラフのロボットアプリケーションのウィンドウにある[現在のプロジェクトをパッケージングしてロボットにインストール]ボタンをクリックするとインストールが開始されます。
ロボットアプリケーションの一覧に開いていたアプリの名前が表示されれば、無事インストール完了です。
アンインストールしたい場合は一覧からアプリを選択して、[選択したアプリケーションをロボットから削除]ボタンをクリックしましょう。
アプリのインストール

## Slide 17: バーチャルロボットと実機
ChoregrapheでNAOのプログラミングを行う際、以下の2通りの開発方法があります。
実機のNAOに接続する
Chorerapheを起動した時に自動的に立ち上がるバーチャルロボットで接続する
開発したアプリケーションを実行した際に実機なのか、バーチャルロボットなのかで動作に異なる点があるため、少見出しの左側に、実機の場合は①を、バーチャルロボットの場合は②を、両方で問題なく動く場合は両方を配置していますので参考にしてください。
以下、バーチャルロボットで出来ることの一覧表になります。
各関節の制御 ◯
（歩行） ◯
関節固定の制御 ✕
しゃべる ◯ 吹き出し、で確認
聞き取り △ ダイアログビューからテキスト入力
オーディオ再生 △
音声録音 ✕
音声位置追跡 ✕
画像認識 ✕
タッチセンサー ✕
ソナーセンサー ✕
本書のみかた
① ②

## Slide 18: NAOを動かしてみよう

## Slide 19: Sayボックス
ボックスライブラリーから「Say」と書かれた文字をクリックしたまま動かし
フローダイアグラムの上で放します。そうすると「Say」のボックスが出現します。
「Say」ボックスはNAOにしゃべらせる命令が含まれたボックスです。
同様に、「Set Language」ボックスも配置してみましょう。
「Set Language」ボックスは、ロボットの言語モードを変更する命令が含まれたボックスです。
これを使用して、NAOは最大19ヶ国語もの言語を話すことが出来ます！
しゃべらせてみよう

## Slide 20: アプリケーションの実行
フローダイアグラムの左側の①が書かれた所をクリックしたまま
Set Languageボックスの②（Set Languageボックスの入力）の所まで線をつなげます。
次にSet Languageボックスの③（Set Languageボックスの出力）からSayボックスの④まで
つなげます。
同様にSayボックスの⑤とフローダイアグラムの右側の⑤の所まで線をつなげます。
そして、Set Languageの⑥（パラメータボタン）をクリックすると、パラメータ設定ウィンドウが表示されます。
Languageの項目をJapaneseに変更してOKを押します。
最後にツールバーの再生ボタン（ロボットにアップロードして再生）を押して実行します。
プログラムが実行されると
「こんにちは」と聞こえます。
しゃべらせてみよう
実行
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

## Slide 21: 好きな言葉をしゃべらせる
次にしゃべる内容を変えてみましょう。
Sayボックスをダブルクリックすると、Sayボックスが見えなくなり、新たにテキストを書き込む項目が現れました。同時に、rootと書かれた四角の隣にSayという四角が現れました。
Sayボックスを置いた所はrootの視点で、Sayボックスをダブルクリックすることで、Sayボックスの中身に視点が切り替わった、ということを意味します。視点を戻すには①をクリックします。
Localized Textボックスの言語の指定をjapaneseに変え、下部の入力フォームに好きな内容を書きこみます。
最後に、前回と同様に再生ボタンを
クリックして実行させます。
アプリが実行されると、入力フォームに書き込んだ内容を喋ったはずです。
これが基本的なボックスの使い方です。
しゃべらせてみよう
①

## Slide 22: ボックスの入出力
補足
①
②
③
④
色による種類
ボックスには入力や出力があり、色がついています。色により、この入力がどのようなデータを受け取るものなのか、あるいは出力がどのようなデータを引き渡すものなのかがわかります。
① 単純イベント(Bang) この入出力ではデータはともないません。
② 数値(Number) この入出力では数値(小数点値もしくは整数値)が引き渡されます。
③ 文字列(String) この入出力では文字列が引き渡されます。
④ 動的(Dynamic) 単純イベント(値なし)あるいは何らかの値あり。値がある場合は、数値、文字列、数値の配列、文字列の配列のいずれかとなります。
なお、入出力の「▲」や「✕」といった記号の意味については後記します。

## Slide 23: ボックスの情報を見る
補足
ボックスには名前や概要、入出力には色や記号などの情報も含まれています。
確認するにはボックスを右クリックし、「ボックスを編集」をクリックします。
すると、ボックスの編集ウインドウが表示されます。ここではボックスの様々なパラメータの確認や編集を行うことが出来ます。
またボックスや入出力の上にマウスカーソルを置くことで、瞬時に情報を確認することができます。

## Slide 24: Helloボックス
次に動きを加えてみましょう。
ボックスライブラリーのMotion →Animations→ Helloをドラッグし
「Say」ボックスの隣に追加します。
動かしてみよう
実行すると喋った後に手を振ります。
「Hello」ボックスとは手を振る動作が入ったボックスです。

## Slide 25: Helloボックス
今度は喋ると同時に手を振るようにしてみます。
先ほどと同じように「Say」「Animation」を追加しますが、つなぎ方を図のように変えます。
動かしてみよう
実行すると喋りながら手を振ります。
これは並列に繋いだためです。

## Slide 26: Timelineボックス概要
「Timeline」ボックスとは時間の経過とともに動きを変化させたり、 様々なボックスを一括で制御できるボックスです。
まずボックスライブラリから「Timeline」をドラッグし配置します。
つぎに、その「Timeline」をダブルクリックします。
動かしてみよう
1. モーションフレーム
ここに１つ１つのモーションが登録された「モーションキーフレーム」を配置していきます。
2. 動作レイヤー
「Timeline」内にボックスを含める際に利用します。
3. キーフレーム
「Timeline」内のボックスを
いつ実行させるかといった設定をする際に使用します。
③
①
②

## Slide 27: Timelineボックス概要
モーションから作ってみましょう。
ロボットビューのロボット本体の手、足、頭の部分でクリックすると個別の部位でモーターの数値を変えられます。
どう動くか実際に動かして場所を確認します。
実機を用いて動かす場合、バランスを崩して倒れることがあるので、必ずゆっくりと動かし、上半身で行ってください
動かしてみよう
ポーズが決まったらモーションフレームの２５フレームをクリックしブルーのラインを持ってきます。
そのままPCのＦ8を押してポーズを記憶させます。
この要領でポーズを作り記憶させます。
動きの速さはポーズからポーズまでの間が
長いほどゆっくりに、
短いほど早い動作になります。
ポーズを入力する時は必ず２５フレーム以上間隔をあけてください。
バランスを崩して転倒する可能性が高くなります。

## Slide 28: Timelineボックス 動作レイヤー
ここではモーションと同時に動かすボックスを設定します。
キーフレームをクリックしながらボックスを起動するフレームを決めます。
フローダイアグラムに任意のボックスを配置し左側の紐をつなぎます。
動かしてみよう
今回は「Say」ボックスを配置して手をあげるモーションと同時に「手をあげます」といわせてみます。
このまま再生マークで実行すると「手をあげます」と言いながら、手をあげる動作をするはずです。

## Slide 29: Timelineボックス キーフレームの挿入
動作レイヤーは増やすことも挿入することもできます。
キーフレームの挿入したい部分に矢印を持っていき右クリックし「キーフレームの挿入」を選びます。
そうすることで同一レイヤー上に時間単位で動くボックスを配置できます。
やり方は挿入したキーフレームをクリックし
その時現れているフローダイアグラムにボックスをドラッグし、左側を紐でつなぐだけです。
動かしてみよう
ここではモーションが変化するたびに「Say」を起動させ
左手が上がると
「左手」
右手が上がると
「右手」
としました。

## Slide 30: Timelineボックス アニメーションモード
NAOの動作を実際に触れながら指示することもできます。
まず、Timelineを用意した状態でオートノマスライフ①を切り、
アニメーションボタン②をクリックします。
NAOの目がオレンジ色になったら手の甲を触り動かします。
動かしている間は目は緑色です。
好きな位置まで動かしたら手を離し、目がオレンジ色になったら頭を約3秒間触ります。
目が白くなったらタイムライン上に保存させ、一度NAOを直立状態に戻してから（restボタン③→wake upボタン④）実行させます。
動かしてみよう
②
③
①
④

## Slide 31: Animated Sayボックス 概要
NAOにモーションを付けて話すとまったく印象が変わります。
フリ付きで喋らせるには、Animated Sayボックスを使用します。
ボックスライブラリーをStandardタブに切り替え、
Audio→Voice→Animated Sayを選びドラッグ＆ドロップします。
まずはパラメータのBody language modeをcontextualに設定します。（デフォルト）
フリ付きでしゃべらせてみよう

## Slide 32: Animated Sayボックス 概要
ボックスをダブルクリックしてプルダウンメニューの言語をJapaneseに変更した後、入力フォームに好きな文章を入れてみましょう。アプリを実行すると様々なモーションを交えながら話し出します。
パラメータのcontextualは、文章中に「私」「あなた」「みんな」などのキーワードが見られたときに適したモーションをし、それ以外はランダムでボディランゲージモーションが起動します。
では、狙ったモーションを動かすにはどうすれば良いでしょうか。
フリ付きでしゃべらせてみよう

## Slide 33: Animated Sayボックス タグの利用
文章のデフォルトには
「^start(animations/Stand/Gestures/Hey_1)こんにちは^wait(animation/Stand/Gestures/Hey_１)」
このような文章が入っています。
これは、^startのようなタグを使って、ロボットの中にプリインストールされているモーションを起動しながら「こんにちは」というものです。
①runタグとstartタグの違い
フリ付きでしゃべらせてみよう

## Slide 34: Animated Sayボックス タグの利用
②stopタグとwaitタグの違い。
フリ付きでしゃべらせてみよう

## Slide 35: Face Trackerボックス
先ほどのAnimated Sayを応用し、NAOと目と目を合わせてみましょう。
目と目があった時にシグナルを送ってくれるFace Trackerという便利なボックスがあります。
Standard → Trackers → Face Trackerをドラッグ&ドロップします。
パラメーターのModeの設定により、頭や上半身、体全体を移動させて目を合わせることができます。
Modeを「Move」に設定し、X(m)やTheta(rad)のThresholdを調整してあげると、近寄ってきた後、多少の誤差があってもtargetReached出力が発火します。
中央の図のように、FaceTrackerのtargetReached出力につないだ後に
AnimatedSayを行うことで目と目を合わせてフリ付きの
スピーチをすることが出来ます。
顔に反応するボックス

## Slide 36: Speech Reco.ボックス
NAOと対話出来るようにしてみましょう。ここでは、NAOで音声認識を行うSpeech Reco.ボックスを使用します。
ボックスライブラリーからstandard→Audio→Voice→Speech Reco.を選び、フローダイアグラムに
ドラッグ&ドロップします。次に、パラメータボタンをクリックして認識させる単語を入力します。
複数の単語を認識させたい場合は、必ず半角の；（セミコロン）で区切る必要があります。
例） こんにちは;こんばんは;ごきげんよう
NAOと対話する

## Slide 37: Switch Caseボックス
次に、認識させた言葉を分岐させてしゃべらせてみましょう。
standard→Flow Control →Switch Caseをドラッグ&ドロップし、Speech Reco.のwordRecognized出力と接続します。次に、Switch Caseの入力フォームに先ほどSpeech Reco.に追加した単語を半角の” ”で囲んで入力します。
最後に、それぞれの言葉に応じた対話内容のSayを接続します。
アプリを実行すると、NAOがヒアリングモードになり、設定された内容の対話が出来るはずです。
NAOと対話する

## Slide 38: ボックスのエラー
バーチャルロボットでSpeech Reco.ボックスを再生すると、下図のようにボックスが赤く表示されます。
これは、ボックスの処理でエラーが発生したことを示していて、具体的な内容は[表示]メニューの[ログビューア]で確認することが出来ます。
ここでエラーが発生しても、機能が一部無効化されるだけで、ダイアログビューの入力フォームに言葉を入力することで擬似的に会話が行えます。
補足

## Slide 39: Tactileとは触覚のこと
ここではNAOのタッチセンサーを使ってみましょう。
Sensing → Tactile Head / Tactile L.Hand / Tactile R.Handをドラッグ&ドロップし、また、それに対応する対話内容のSayを追加します。
それぞれの「Tactile」の右側の上から３つ目の出力と、それぞれに対応する「Say」を繋げます。
アプリを実行した後にNAOの各センサに触れると、NAOがしゃべるはずです。
タッチセンサーを使おう

## Slide 40: Diagramボックス
ここまでで、標準で用意されているボックスを使っていくつかの機能を実現してきましたが、Choregrapheでは自分でオリジナルのボックスを作ることも出来ます。
よく利用する処理をボックスにすることでいちいちゼロからボックスを組み合わせる必要がなくなりますし、処理の形だけ固定しておいて中の値だけを自由に変更したりなどが出来るようになります。
ここでは例として、音声認識と応答処理を１つのボックスにまとめてみます。
マウスドラッグにより、新たにボックスとしてまとめたいボックスをまとめて選択します。
独自ボックスの作成
まず、マウスでまとめたいボックスを範囲ドラッグします。

## Slide 41
次に、選択したボックスを右クリックし、[ボックス変換]をクリックします。
すると、新たに作るボックスの情報を問い合わせるウィンドウが表示されるので、
任意の名前や説明を設定します。
[OK]ボタンを押すと新たなボックスとして１つにまとめられます。このボックスをダブルクリックすると、先ほど選択したボックス群がこのボックスの中に入っていることが分かります。つまり、新たなフローダイアグラムボックスを定義できたということです。
独自ボックスの作成

## Slide 42: ボックスに入出力を追加する（1/3）
先ほど作成したフローダイアグラムボックスには問題点があります。
なんとボックスの出力がありません。
[ボックス変換]を行う際、まとめるボックスの前後に配線されている入出力がある場合、
フローダイアグラムにも自動的に入出力が作成されますが、
先ほどのページでは出力に線を繋いでいなかったため、出力が作成されませんでした。
取り消し(Ctrl+Z)を行って配線しなおしてからまた[ボックス変換]を行っても良いですが、
今回はすでに作成されているボックスの出力を新たに作成してみましょう。
独自ボックスの作成

## Slide 43: ボックスに入出力を追加する（2/3）
先ほど作成したフローダイアグラムボックスを右クリックし、[ボックスを編集]を選択します。
ボックスの編集ダイアログが表示されるので、出力の追加[+]ボタンをクリックします。
出力の新規追加ダイアログが表示されるので、Nameにはoutput1、Typeはバン、NatureはonStoppedに変更し、OKボタンをクリックします。
同様に、output2も作成してOKボタンをクリックすることで無事にフローダイアグラムボックスに
onStopped出力が２つ出来ました。
念のため、出力アイコンの上にマウスを乗せて名前や概要を確認してみましょう。
独自ボックスの作成

## Slide 44: ボックスに入出力を追加する（3/3）
最後に、フローダイアグラムボックス内のSayボックスのonStopped出力、
フローダイアグラムボックスのonStopped出力をrootの出力へと接続し、動作を確認します。
前のページで、なぜonStopped出力を選択したか確認したい場合は、
「ボックスの死活処理を知る」を読むか、今回作成したフローダイアグラムボックスの出力を
即時出力に変更して挙動を確認してみてください。
独自ボックスの作成

## Slide 45: フローダイアグラムボックスのパラメータ化（1/4）
新たに作ったボックスには独自にパラメータを追加することも出来ます。ここでは、簡単な例として「ありがとう」「お疲れ様です」に対する応答「どういたいしまして」「まだ帰れませんよ」を、それぞれ変数 arigatou と otukaresamadesu のパラメータとして変更できるようにします。
まずは独自ボックスにパラメータ定義を追加します。
先に作った独自ボックスを右クリックし、[ボックスを編集]をクリックします。
ボックスの編集ダイアログが表示されるので、変数の追加[+]ボタンをクリックします。
独自ボックスの作成

## Slide 46: フローダイアグラムボックスのパラメータ化（2/4）
変数の編集ダイアログが現れるので、変数arigatouに関する説明①、変数の型②、デフォルト値③を設定し、[OK]ボタンをクリックしてください。
同様に、変数otukaresamadesuを追加します。
ボックスの編集ダイアログで[OK]ボタンをクリックし、ボックスの編集を完了します。
これで、このボックスSpeech Reco+Sayに変数が２つ定義できました。
rootに戻り、ボックスのパラメータボタンを押すことで、
変数が設定されていることが確認できます。
独自ボックスの作成
①
②
③

## Slide 47: フローダイアグラムボックスのパラメータ化（3/4）
ボックス内部をボックスに設定された変数を参照するような形に修正します。
パラメータの取得には、standard→Flow Control→Flow Diagram→Get Parameterボックスを利用します。Sayボックスで構成されていた箇所を以下のようにGet ParameterボックスとSay Textボックスで置き換えます。
独自ボックスの作成

## Slide 48: フローダイアグラムボックスのパラメータ化（4/4）
Get Parameterボックスのパラメータを以下のように設定します。これにより、ありがとうに対する応答として変数arigatouの値を、お疲れ様ですに対する応答として変数otukaresamadesuの値がSay Textボックスに入力されるようになります。
これで、ありがとう、お疲れ様ですに対する応答を独自の変数arigatou、otukaresamadesuで定義できるようになります。実際にそれぞれの変数の値を変えてみて、挙動に反映されることを確認してみてください。
このように、Choregrapheではボックスの組み合わせで様々な振る舞いを表現することが出来、ボックスを独自に定義していくことでより複雑な振る舞いも定義できるようになります。是非、色々なボックスを作ったり、使ったりして、NAOに色々なことをやらせてあげてください。
独自ボックスの作成

## Slide 49: Ifボックス（1/2）
前ページでは、話しかける言葉によって信号の経路を変え、異なるBoxを実行させました。
このように、異なる入力に対して信号の経路を分岐させる処理を「条件分岐」と言います。
Choregrapheには幾つか条件分岐を行うボックスがありますが、代表としてIfボックスがあります。
これは、入力信号の値がIfボックスのパラメータと比較し、正しければ上に出力、間違っていれば下に出力を行うボックスです。Ifボックスの入力は動的に設定されているため、基本的にどのような入力タイプも受け付けます。（バン、数字、文字列すべて）
Ifボックスのレンチアイコンをクリックすることで比較パラメータの変更を行う事ができます。
初期値はCondition operatorに「≠」、Value to compareに「0」が設定されています。
これは、入力信号の値に対して「0」に等しくない（≠）場合は正しい、と意味します。
つまり入力信号が1の場合は、0ではないため（1 ≠ 0）正しく、上から出力されます。
入力信号が0の場合は、0であるため（0 = 0）間違っており、下から出力されます。
条件分岐させてみよう

## Slide 50: Ifボックス（2/2）
試しに、それぞれの入力に対して値を出力してくれるMulti Editボックスを使用して、Ifボックスの動きを見てみましょう。
下図では、Multi Editボックスの上のonStart入力にシグナルが送られた場合、1を出力します。
次に、1を受け取ったIfボックスが正しいか、間違っているかを判断します。
パラメータはCondition operatorが「≠」、Value to compareが「0」のため、
「入力の1 ≠ 0」が当てはまります。このため、後ろに繋がっているOKボックスが実行されます。
Multi Editから0が送られた場合、「0 ≠ 0」は式として間違っているためNGボックスが実行されます。
条件分岐させてみよう

## Slide 51: Counterボックス
Ifボックスは入力信号の値に対して出力を分岐出来ますが、
アプリ内で数を数えたい場合（何回か同じ処理を繰り返した後に
別の処理を行いたい等）は、Counterボックスが便利です。
どのような挙動をするか、実際に右図のように配置し、
動作を確認してみましょう。接続されているSayボックスには
それぞれLoop→ループ、End→おわり、と設定してあります。
実行してみると、Loopが5回、最後にEndが1回実行されました。
ご覧のとおり、Counterボックスは数を数えるボックスです。
パラメータを見ると、イニシャル0、ステップ1、ファイナル5
と設定されています。
具体的には、Counterボックスの上側のonNext入力にシグナルが
送られると色のついたcurrentValue出力から数字の0が出力されます。
そしてLoopが実行された後、またonNext入力にシグナルが
送られると、1を出力します。これを繰り返し、Counterが5を
出力後に、onNext入力にシグナルが送られると、最後に下側の
onReinitialized出力からシグナルが送られます。
条件分岐させてみよう

## Slide 52: 条件分岐：Switch Case
Ifボックスは正しいか、間違っているかを判断する事ができますが、3通り以上のシグナルを分岐させたい場合はSwitch Caseボックスが便利です。
例として、パラメータに設定された最小値と最大値の値からランダムの値のシグナルを送信するRandom IntボックスをSwitch Caseの手前に配置しています。
1〜5のいずれかのシグナルを受け取ったSwitch Caseはそれぞれに対応する出力にシグナルを送ります
条件分岐させてみよう

## Slide 53: Only Ones, Wait for Signals
ここでは、シグナルの制御に便利なボックスを紹介します。
Only Onesボックスは、入力に何回シグナルが送られても出力するシグナルは最初の1回のみ行う
ボックスです。Tactile Head等の何度もシグナルを送信してしまうボックスの後ろに配置することで
「頭を触られたら1度だけ処理を行いたい」といった流れが実現出来ます。
Wait for Signalsボックスは、2つある入力の両方にシグナルが送られた時、出力を行うボックスです
例えば、別々に動いてる処理があり、両方の処理が終わってから次の処理に進みたい場合など。
条件分岐させてみよう

## Slide 54: Wait, Delay, Timer
アプリの中で時間を測りたい時は多々あります。このスライドで紹介するボックスは全て時間を図るボックスですが、挙動に違いがあるため解説します。
条件分岐させてみよう
Waitボックスは、時間を図るボックスの中では一番シンプルな機能を持っています。入力があってからパラメータのTimeout(s)の時間を経過すると出力します。秒数を測っている最中に入力が来た場合、再度Timeout(s)のぶんだけ待ちます。
Delayボックスの挙動はWaitボックスに近いですが、複数の入力が来た場合は時間差で全て出力します。
Timerボックスは、一度入力シグナルが送られると、パラメータに設定されている秒数毎に定期的にtimerOutput出力からシグナルを送信します。

## Slide 55: 入出力の記号の意味（1/2）
大規模なアプリケーションを開発する際は、Boxはまだ動いているのか、もう終了しているかの
「死活」を考える必要があります。
今まで様々なボックスを使用してきましたが、入出力の種類は以下に分類されます。
また、前回省いていた「▲」や「✕」といった記号についてはそれぞれ以下の名称が付いています。
これらの入出力の挙動や特徴について次のページで解説します。
Boxの死活処理を知ろう
入出力の信号に含まれる情報が異なる |  |  | 
単純 | 数値 | 文字列 | 動的
信号の入出力時の挙動が異なる |  |  |  | 
入力 |  |  | 出力 | 
onStart | onEvent | onStop | 即時(punctual) | onStopped

## Slide 56: 入出力の記号の意味（2/2）
onStart入力…ボックスの開始
この入力にシグナルが送られると、ボックスは開始状態になります。
開始状態での振る舞いはボックスの種類により異なります。
onStop入力…ボックスの停止
この入力にシグナルが送られると、ボックスは停止状態になります。
onEvent入力…開始/停止以外の入力
ボックスによりこの入力に対する挙動は異なります。
onStopped出力…ボックスの停止
この出力からシグナルが送られた場合、ボックスが停止したことを意味します。
即時(punctual)出力…ボックスからの出力
ボックスによりこの出力の意味は異なります。
基本的にボックスは「onStop入力にシグナルが入力された時」か
「onStopped出力からシグナルが出力された時」に終了します。
Boxの死活処理を知ろう

## Slide 57: 例題
■Speech Reco.ボックスの場合
Speech Reco.ボックスはonStart入力にシグナルが送られた後は
基本的に延々と動き続けます。そのため1度だけ出力したい場合は
右図のようにonEvent出力とonStop入力を繋ぐ事で実現できます。
■ステップ9「Diagram Box」で作成した独自ボックスの場合
以前作成したSpeech Reco+Sayボックスは出力を作成する際に
onStopped出力を選択しました。
もし、この出力を即時(punctual)にした場合、先にフローダイアグラムの出力
（アプリケーションの終了）が接続されていれば特に不具合は発生しませんが、
下図のように次の処理が繋がっていた場合は不具合を起こします。
次のページではこれについて詳しく解説します。
Boxの死活処理を知ろう

## Slide 58: Diagram Boxを用いた死活処理
先ほどの例題で、入出力の挙動の違いを理解出来たでしょうか。
1番目の例題では、動き続けるボックスはonStop入力にシグナルを送ると止まることがわかりました。
2番目の例題は、Diagram Boxの出力をonStoppedにすることで、上手く動いたように見えました。
実は、Diagram BoxのonStopped出力からシグナルが送られた際、内部のボックスも一緒に終了するようになります。このため、複数のボックスの死活処理の管理をより楽に行うことが可能です。
Boxの死活処理を知ろう

## Slide 59: いくつかの起動方法
アプリの起動方法
NAOのアプリを起動する方法はいくつかあります。
1.コレグラフのアプリ再生ボタンを押す
2.トリガーセンテンスで起動する
3.トリガー条件で起動する
4.qicli コマンドを実行する