## Slide 1: TVAA 走行制限解除手順書
2018/1/5 v 1.0

## Slide 2: ■もくじ
キー操作による解除
バッチファイルによる解除

## Slide 3: ■解除方法1：キー操作による解除
(1) Home画面から下記の操作を順に行い、Developer Diagnosis Top画面を開いて下さい。
TVAAのキー操作による走行制限解除方法について説明します。
[HOME]+[POWER]+[SOURCE]
5sec 長押し
“Detail Information & Setting”
タップ
HW Key Operation
Touch screen Operation
No need to operate
Diagnosis Menu
[HOME]
5sec 長押し
Home
Developer Diagnosis Top
Detail Information & Setting

## Slide 4: ■解除方法1：キー操作による解除
(2) 続いて下記の操作を順に行い、Running Operation Limitation Setting画面を開いて下さい。
“Vehicle Model information”
タップ
Vehicle Model information
Developer Diagnosis Top
“DD VSP Error”
タップ
Running Operation Limitation Setting
走行操作制限 有効 状態
走行操作制限 無効 状態
(3)DD VSP Errorのレバーをタップしてグレーアウトの状態にして下さい。※上図参照
(4)その後は、画面右上の[Return]ボタンまたは、[BACK]キーを押下してHome画面に戻って下さい。

## Slide 5
■解除方法2：バッチファイルによる解除
TVAAとADB接続が可能な場合、下記のバッチファイルを実行する事で、解除方法1のRunning Operation Limitation Setting画面を直接呼出すことができます。
Open_DDVSPERR.bat
(1) TVAAを起動し、PCとADB接続して下さい。
(2) 「Open_DDVSPERR.bat」を実行して下さい。
Running Operation Limitation Setting
走行操作制限 有効 状態
走行操作制限 無効 状態
(3) Operation Limitation Setting画面が開きますので、DD VSP Errorのレバーをタップし、グレーアウトの状態にして下さい。
(4)その後は、画面右上の[Return]ボタンまたは、[BACK]キーを押下してHome画面に戻って下さい。